## Slide 1: 3D tisk
Mgr. Igor Slouka, 31/5/2022

## Slide 2
Předchůdci tisku (knihtisku) jsou nejrůznější bezbarvé pečetě, razítka.

## Slide 3
Tisk je způsob množení předlohy (textu či obrazu), při kterém se barva přenáší na papír či jiný materiál.
Knihtisk je datován k roku 1448, kdy Johann Gutenberg zdokonalil způsob sazby, skládání písmen do velkého „razítka“, které se potřelo barvu a pomocí lisu otisklo.

## Slide 4: Počítačový tisk
V moderní době se tiskem rozumí též grafický výstup z počítače, přenos dat na papír.
Nejběžnější starší typy: jehličková tiskárna (hlučná, pomalá), dále inkoustová tiskárna.

## Slide 5
Nejběžněji se dnes používá laserová tiskárna – laser vysvítí na válec písmena/obrázky. Na osvícených místech se uchytí toner (barevný prášek), otiskne se na papír a zažehlí se.

## Slide 6: 3D tisk
3D tisk je tisk trojrozměrný (má 3 dimenze), jde o aditivní (přírůstkovou) výrobu. S klasickým tiskem (tiskařským „mačkacím“ lisem) již nemá nic společného, pouze vlastně již jen poněkud zavádějící název „tisk“.
Počátky sahají do roku 1986 – model SLA-1 (stereolitografický aparát – prostorový tisk)

## Slide 7
Slouží např. k rychlé, levné a nenáročné výrobě prototypů (bez soustruhu, frézy, superdrahých forem a lití…); Rapid Prototyping
Dále: výroba tvarů, které nelze obrábět či odlévat, …malosériová výroba, personalizovaná výroba, výroba nedostupných náhradních dílů, 3D vizualizace staveb…

## Slide 8
Jako u 2d tisku a knihtisku i zde existují desítky různých technologií. Zde si představíme nejjednodušší a nejlevnější technologii FDM (fused deposition modeling – modelování spojovanými nánosy), též zvanou FFF (fused filament fabrication – výroba spojovanými nitkami)
Jde o výrobu postupným nanášením-spojováním malých vrstev-nitek roztaveného plastu, roztavené plastové struny-filamentu. Výška vrstev bývá 0,05 – 0,3 mm, šířka vlákna ca 0,45 mm.

## Slide 9
Funguje to v zásadě jako obyčejná tavná pistole
Podložka je vyhřívána, aby se zabránilo kroucení výrobku (změny rozměrů při chladnutí).

## Slide 10: Postup výroby
Nejprve se musí pořídit elektronický-digitální 3D model – projekt.
Pro začátečníky např. v online programu Tinkercad.com…

## Slide 11
Anebo stažením např. z Printables.com (Průša, CZ), Thingiverse.com (1,2 mil.modelů), Youmagine.com (15.000 modelů), Pinshape.com (většina modelů je placená), Myminifactory.com (profi placené modely, ca 50.000 modelů), Cults3d.com (25.000 modelů, některé placené), …
Musí být ve formátu .STL (stereolitografie; je tím určena geometrie povrchu tělesa)

## Slide 12
Z .STL projektu se pak vytvoří pokyny pro tiskárnu; např. pomocí programu Slicer (PrusaSlicer, Simplify, Cura…)
Slicer určí i výplň tělesa a „rozřeže“ těleso na plátky – jednotlivé tiskové vrstvy

## Slide 13
Slicer dále zpracuje pokyny (G-kód, Go kód) pro motory tiskárny, k naprogramování dráhy, teploty a produkce tiskové hlavy.
G-kód má i tisíce řádků/pokynů a do tiskárny putuje buď kabelem anebo optimálně na SD kartě/flashdisku.

## Slide 14
Putují-li data do tiskárny z počítače, hrozí zničení celého i mnohahodinového tisku, pokud počítač usne, vypne se, restartuje či zasekne se… Lepší je tedy zasunout do tiskárny SD kartu, flashdisk apod.

## Slide 15: Nejlepší tiskárny
Světově nejlepší 3D tiskárny vyrábí poněkud sebestředný, ale šikovný Josef Průša z Prahy.
O jeho jméno a obličej totiž budete zakopávat všude; jeho filament se jmenuje Průšament atd.
www.Prusa3D.com

## Slide 16: Tiskne se doslova všechno možné z nejrůznějších materiálů:
Medicína – části těla…
Spotřební zboží – cukrovinky…
Střelné zbraně, sochy, domy,…
Domácí potřeby, náhradní díly, hračky, dekorace, atd. atd. atd. atd. atd. atd. …

## Slide 17: Drobné pomůcky
SD karta + USB čtečka / flashdisk
Nůžtičky a pilníček na nehty
Malé tenké kleště kombinačky
Lepidlo na plasty / vteřinové lepidlo
Posuvné měřítko (šuplera)
Případně i barvičky na plasty, optimálně vodou ředitelné (+ špejle, štěteček, ubrousky)
+ mít mailovou adresu